1.基础信息

单位名称：重庆江南化工科技有限责任公司

组织机构代码：915001193460273667

法定代表人：栾文芳

生产地址：重庆市南川区水江镇大龙居委1组

联系电话：023-71468434

重庆江南化工有限责任公司于2015年5月18日与南川区人民政府签订《重庆江南化工有限责任公司年产3万吨精细化工及颜料系列产品项目》投资协议，于2015年7月30日由重庆江南化工有限责任公司在南川注册成立全资子公司——重庆江南化工科技有限责任公司。

公司位于重庆市南川区水江镇大龙居委1组，占地面积282亩，其中厂区绿化面积36亩。投资建设内容为：铅铬系颜料7000吨/年（中高档铅铬颜料3000吨/年，普通铅铬颜料4000吨/年），防锈颜料7000吨/年（锶铬黄3000吨/年，锌铬黄1000吨/年，磷酸锌3000吨/年），铁蓝颜料2000吨/年，有机颜料2000吨/年，无溶剂聚氨酯密封胶1000吨/年，塑料稳定剂11000吨/年。

公司于2017年1月完成一期工程建设，一期工程已建成4000t/a普通铅铬系颜料装置（普通中铬黄3000吨/年、普通柠檬黄500吨/年、普通钼铬红500吨/年）、4000t/a防锈颜料（锶铬黄3000t/a、锌铬黄1000t/a）装置、2800吨/年中高档铅铬颜料装置。

于2019年8月完成二期工程建设，二期工程已建成2000t/a铁蓝颜料装置和2000t/a有机颜料装置。

该项目建设过程中选用自动卸板隔膜压滤机替代传统的厢式压滤机，选用带式干燥器和旋闪蒸干器替代传统的厢式烘房。选用PLC控制器控制反应替代手工控制，大幅提升了生产线的自动化和机械化程度，实现了全密闭生产，改善了作业环境。

2022年公司生产的各产品品种和产量分别为：普通铅铬颜料3155吨（中铬黄2757吨，柠檬黄328吨，钼铬红70吨），中高档铅铬颜料707吨，防锈颜料1544吨，铁蓝颜料297吨，有机颜料69吨。

2.排污信息（2022年1-12月汇总）

| 序号 | 排放口 | 位置 | 排放污染物名称 | 排放类型 | 实际排放浓度均值（气：mg/m3)(水：mg/L） | 实际排放 总量 （千克） | 实际排放 总量合计 （千克） | 排放方式 | 标准排放（气：mg/m3) (水：mg/L） | 核定总量（千克） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档铅铬颜料化合废气 | 高档铅铬颜料车间 | 铅及其化合物 | 气 | 0.109 | 0.107 | 铅及其化合物4.045 总铬20.94 六价铬18.02 总铅19.71 | 有规律间歇式排放 | 0.7 | 铅及其化合物150 总铬230 六价铬158 总铅125 其他污染因子因排放口属于一般排放口，不核定排放总量。 | 达标排放 |
| 2 | 高档铅铬颜料后处理废气 | 高档铅铬颜料车间 | 颗粒物 | 气 | 22.6 | 149.27 |  |  | 120 |  |  |
| 3 | 普通铅铬颜料（中铬黄、柠檬黄、钼铬红）含铅废气 | 无机彩色颜料车间 | 铅及其化合物 | 气 | 0.223 | 3.104 |  |  | 0.7 |  |  |
| 4 | 普通铅铬颜料化合废气 | 无机彩色颜料车间 | 铅及其化合物 | 气 | 0.209 | 0.834 |  |  | 0.7 |  |  |
| 5 | 普通铅铬颜料后处理废气1# | 无机彩色颜料车间 | 颗粒物 | 气 | 21.8 | 335.47 |  |  | 120 |  |  |
| 6 | 普通铅铬颜料后处理废气2# | 无机彩色颜料车间 | 颗粒物 | 气 | 22.1 | 292.02 |  |  | 120 |  |  |
| 7 | 普通铅铬颜料后处理废气3# | 无机彩色颜料车间 | 颗粒物 | 气 | 22.3 | 520.03 |  |  | 120 |  |  |
| 8 | 防锈颜料后处理废气 | 无机彩色颜料车间 | 颗粒物 | 气 | 22.3 | 832.84 |  |  | 120 |  |  |
| 9 | 有机颜料混合废气 | 有机颜料 车间 | 颗粒物 | 气 | 24.5 | 84.28 |  |  | 120 |  |  |
| 10 | 铁蓝颜料化合废气 | 铁蓝颜料 车间 | 硫酸雾 | 气 | 0.83 | 3.59 |  |  | 45 |  |  |
| 11 | 铁蓝颜料后处理废气 | 铁蓝颜料 车间 | 颗粒物 | 气 | 25.3 | 999.17 |  |  | 120 |  |  |
| 12 | 锅炉排口 | 锅炉房 | 二氧化硫 | 气 | 2.12 | 69.08 |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 气 | 30.4 | 987.04 |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 气 | 4.4 | 144.65 |  |  | 20 |  |  |
| 13 | 防锈颜料车间排口 | 防锈颜料 车间 | 总铬 | 水 | 0.10 | 6.66 |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水 | 0.06 | 4.28 |  |  | 0.5 |  |  |
| 14 | 铅铬颜料车间排口 | 铅铬颜料 车间 | 总铬 | 水 | 0.15 | 14.28 |  |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 总铅 | 水 | 0.22 | 19.71 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水 | 0.14 | 13.74 |  |  | 0.5 |  |  |
| 15 | 厂区总排口 | 中高档铅铬颜料车间中控分析室旁 | 悬浮物 | 水 | 9.25 | 1599.79 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | 总锌 | 水 | 0.51 | 89.7 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 色度 | 水 | 2倍 | — |  |  | 50倍 |  |  |
|  |  |  | pH值 | 水 | 7.36 | — |  |  | 6-9 |  |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 水 | 0.24 | 40.17 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水 | 25.78 | 4234.49 |  |  | 80 |  |  |
| 16 | 厂区排污水处理厂排口 | 综合废水处理站 | 氨氮（NH3-N） | 水 | 25.50 | 897.32 |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水 | 180.25 | 6640.28 |  |  | 500 |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 | 水 | 0.42 | 9.21 |  |  | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 水 | 0.20 | 5.366 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 水 | 0.35 | 10.03 |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水 | 42.25 | 2207.15 |  |  | 400 |  |  |
|  |  |  | pH值 | 水 | 7.33 | — |  |  | 6-9 |  |  |
| 17 | 厂界噪声 | —— | 昼间噪声 | 声 | —— | 61（分贝） |  |  | —— | 59（分贝） |  |
|  |  |  | 夜间噪声 | 声 | —— | 53（分贝） |  |  | —— | 49（分贝） |  |

备注：

以上各排放口2022年工艺废气污染因子实际排放总量用监测报告法计算；燃烧废气污染因子实际排放总量用烟气在线监测仪的数据进行计算。

2022年废水污染因子：厂区总排口：化学需氧量、氨氮、pH值实际排放总量用在线监测仪的数据计算，总锌、色度、六价铬、总铬、总铅、悬浮物实际排放总量用监测报告法计算；厂区排污水处理厂排口氨氮、化学需氧量、苯胺类、总氰化物、总磷、悬浮物、PH值实际排放总量用监测报告法计算。

3.防治污染设施的建设和运行情况

- 废水、废气污染防治设施：

公司一期工程共有三条生产线，分别是防锈颜料生产线、普通铅铬颜料生产线、中高档铅铬颜料生产线。配套污染防治设施如下：

防锈颜料废水治理设施1套、铅铬颜料废水治理设施1套、铅烟尾气治理装置1套、中高档铅铬颜料废气口尾气治理装置3套、普通铅铬颜料废气口尾气治理装置3套、防锈颜料废气口尾气治理装置6套，这些污染防治设施均与生产同步运行。

二期工程共有两条生产线，分别是铁蓝颜料生产线、有机颜料生产线。配套污染防治设施如下：

综合废水处理设施1套、铁蓝颜料废气治理装置1套、有机颜料废气治理装置2套，这些污染防治设施均与生产同步运行。

- 危险废物污染防治设施：

建成并投入使用330m2危险废物暂存场一座,设置导流管、收集罐，与废水治理设施连通。

- 噪声污染防治设施：

噪声大的设备均安装隔音装置。

- 环境风险防范设施：

建成、运行清净下水管网、污水管网、应急管网各一套。一期、二期工程分别建成并投入使用1600m3和1300m3事故应急池各一座。生产场地进行了防渗漏处理，车间有环形沟收集废水，污水管网可视化。

4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目已取得《重庆市投资企业项目备案证》：No.0059919；于2016年8月29日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》：渝安监危化项目设计审字【2016】第8号；于2016年12月1日取得《重庆市南川区建设项目环境影响评价文件批准书》：渝（南川）环准【2016】76号；于2017年1月5日取得《重庆市建设项目排放污染物许可证（临时）许可证》：渝（南川）环临建证CQLJ【2017】001号。一期工程于2017年1月5日进行试生产，于2017年11月23日进行了环境保护竣工验收，2017年底通过了安全竣工验收。于2018年1月23日取得《重庆市排放污染物许可证》：渝（南川）环排证【2018】0020号。于2019年1月23日取得《重庆市排放污染物许可证》：渝（南川）环排证【2019】0017号。二期工程于2019年8月14日取得《重庆市排放污染物许可证》：渝（南川）环排证【2019】00133号。全公司于2020年7月18日取得国家排污许可证：915001193460273667001V。

公司于2021年11月与重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山分公司签订了《危险废物处理处置及服务合同》，于2022年6月与重庆中明港桥环保有限责任公司签订了《危险废物安全处置委托服务合同》，均办理了重庆市固体危险废物转移许可手续， 2022年度分别转移给两个公司固体危险废物39.11吨和52.821吨，全年共计转移危废91.931吨。

5.突发环境事件应急预案

重庆江南化工科技有限责任公司

突发环境事件应急预案

（备案版）

重庆江南化工科技有限责任公司

编制时间：2020年6月

目录

1、成立应急预案编制小组...........................................................1

2、总则..........................................................................................3

2.1 编制目的............................................................................................... 3

2.2 编制说明............................................................................................... 3

2.3 适用范围............................................................................................... 4

2.4 工作原则............................................................................................... 4

2.5 编制依据............................................................................................... 5

2.5.1 法律、行政法规............................................................................ 5

2.5.2 标准、技术规范............................................................................ 6

2.5.3 其他项目文件................................................................................ 7

2.6 应急预案体系 ....................................................................................... 7  3、公司基本情况 ........................................................................10

3.1 基本信息..............................................................................................10

3.2 公司概况..............................................................................................10

3.3 厂区周边环境敏感点分布情况 ...........................................................11

3.4 环境保护目标 ......................................................................................13

4、环境风险源与环境风险评价.................................................15

4.1 环境风险源情况...................................................................................15

4.1.1 环境风险物质...............................................................................15

4.1.2 环境风险评估结论.......................................................................17

4.1.3 主要环境风险源...........................................................................17

4.1.4 可能发生的突发环境事件情景....................................................17

4.2 突发环境事件后果分析.......................................................................19

4.3 环境风险防范措施及整改项目 ...........................................................19

4.4 次生及衍生危害...................................................................................20

5、应急组织机构及职责 ............................................................23

5.1 应急组织体系 ......................................................................................23

5.2 应急组织机构职责和分工...................................................................24

5.3 应急组织体系框架描述.......................................................................25

6、预防与预警............................................................................27

6.1 环境风险源监控...................................................................................27

6.1.1 监控信息的获得途径 ...................................................................27

6.1.2 监控信息分析方法.......................................................................27

6.1.3 预警监控方案...............................................................................27

6.2 预警行动..............................................................................................28

6.2.1 预警分级和条件...........................................................................28

6.2.2 预警发布、解除和方式 ...............................................................29

6.3 报警、通讯联络方式...........................................................................30

7、信息报告与通报 ....................................................................31

7.1 报告与通报 ..........................................................................................31

7.2 内外部联系方式...................................................................................32

8、应急响应与措施 ....................................................................35

8.1 分级响应机制 ......................................................................................35

8.1.1 公司突发环境事件分级 ...............................................................35

8.1.2 突发环境事件应急响应程序........................................................35

8.1.3 扩大响应 ......................................................................................37

8.2 突发环境事件现场应急处置措施 .......................................................38

8.2.1 盐酸、硝酸泄漏处置 ...................................................................38

8.2.2 其他酸碱泄漏处置.......................................................................39

8.2.3 其他液态风险物质泄漏处置........................................................40

8.2.4 车间废水储罐泄漏处置 ...............................................................41

8.2.5 固态风险物质泄漏处置 ...............................................................42

8.2.6 危险废物泄漏处置.......................................................................43

8.2.7 废水处理站故障处置 ...................................................................44

8.2.8 废气处理设施故障处置 ...............................................................45

8.2.9 应急处置卡片...............................................................................46

8.3 抢救、救援及控制措施.......................................................................46

8.3.1 人员疏散方案...............................................................................46

8.3.2 抢救人员在撤离前、撤离后的报告 ............................................47

8.3.3 周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法.........................47

8.3.4 事故现场隔离区的划定、方法....................................................47

8.3.5 事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法.........................48

8.3.6 异常情况下抢救人员的撤离条件、方法 ....................................48

8.3.7 抢险、救援...................................................................................48

8.3.8 控制事故扩大的措施 ...................................................................50

9、应急监测................................................................................51

9.1 应急监测的一般性原则.......................................................................51

9.1.1 大气环境 ......................................................................................51

9.1.2 水环境 ..........................................................................................51

9.1.3 土壤环境 ......................................................................................52

9.2 监测方案..............................................................................................52

9.3 监测信息的报告...................................................................................54

9.4 后期监测..............................................................................................54

10、应急终止................................................................................55

11、后期处置................................................................................57

12、应急保障................................................................................59

13、培训与演练............................................................................61

13.1 培训......................................................................................................61

13.1.1 培训的基本要求...........................................................................61

13.1.2 培训的内容和计划.......................................................................62

13.2 演练......................................................................................................62

13.2.1 演练要求 ......................................................................................62

13.2.2 演练内容 ......................................................................................63

14、奖惩........................................................................................65

15、附则........................................................................................67

15.1 应急预案备案 ......................................................................................67

15.2 维护和更新 ..........................................................................................67

15.3 制定与解释 ..........................................................................................67

15.4 应急预案实施与生效时间...................................................................68

16、附件及附图............................................................................69

附件 1 公司环境风险物质安全技术说明书

附件 2 公司突发环境事件应急组织机构成员及联系方式表

附件 3 公司内部应急通信电话、相邻区域以及外部相关责任部门通讯方式

附件 4 公司突发环境事件应急装备、物资设置情况一览表

附件 5 应急救援互助协议

附件 6 委托应急监测协议

附件 7 应急卡资料

附图 1：公司环境风险单元分布图

附图 2：公司环境风险防控和应急物资装备分布图

附图 3：公司突发环境事件应急疏散图

6.其他信息：重庆江南化工科技有限责任公司国家重点监控企业自行监测方案

重庆江南化工科技有限责任公司

国家重点监控企业自行监测方案

二零二二年九月二日

编 制 单 位（公章）： 重庆江南化工科技有限责任公司

电      话： 023-71468434

传      真： 023-71468434

地      址：重庆市南川区水江镇大龙居委1组

邮      编：408403

目  录

一、基本情况.....................................................................................- 4 -

二、自行监测内容............................................................................- 5 -

2.1 污染源手工监测点位、指标和频次.................................- 5 -

2.2 污染源自动监测点位、指标和频次.................................- 6 -

2.3土壤及地下水环境质量监测点位、指标和频次................- 6 -

2.4 质量控制.............................................................................- 8 -

2.4.1手工监测质量控制............................................................- 8 -

2.4.2自动监测质量控制............................................................- 9 -

2.5 监测方法、依据和仪器......................................................- 9 -

2.5.1手工监测方法、依据和仪器............................................- 9 -

2.5.2自动监测方法、依据和仪器...........................................- 10-

2.6评价标准、依据及其限值........................................................- 10-

2.6.1手工监测评价标准、依据及其限值................................- 10 -

2.6.2自动监测评价标准、依据及其限值................................- 11 -

三、监测点位及厂区平面图............................................................- 11 -

四、监测结果公开时限....................................................................- 13 -

4.1手工监测结果公开时限.....................................................- 13 -

4.2 自动监测结果公开时限...................................................- 13 -

4.3 公布数据保存...................................................................- 13 -